## Slide 1
RUMAH SISTEM PANEL INSTAN (RUSPIN)
Proses pendaftaran paten di DJKI Kemen Hukum dan HAM dengan nomor permohonan paten S00201609227

## Slide 2
KONDISI PENYEDIAAN PERUMAHAN KONVENSIONAL
BALITBANG PUPR

## Slide 3
Penulangan, mutu, dan dimensi struktur yang tidak memenuhi syarat
Pelaksanaan komponen struktur yang tidak sempurna
Inovasi
percepatan konstruksi
mereduksi biaya produksi
memenuhi persyaratan teknis
RUMAH KONVENSIONAL
waktu lama
harga yang relatif tinggi
Kualitas pekerjaan dan kemampuan teknis rendah
RUMAH PREFABRIKASI
Pemasangan cepat
efesiensi biaya dan material
Kualitas dan kemampuan teknis terjamin
Dukungan Penyediaan Rumah
BALITBANG PUPR

## Slide 4
BALITBANG PUPR
Spesifikasi Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN)
Struktur rumah satu lantai;
Terdiri dari 2 komponen;
Bahan yang digunakan adalah beton normal dengan tulangan baja;
Mutu beton yang digunakan adalah 20 MPa;
Tulangan utama diameter 8 mm dan sengkang 6 mm;
Sambungan baut diameter 12 mm;

## Slide 5
BALITBANG PUPR
Spesifikasi Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN)

## Slide 6
Teknologi RUSPIN dapat diterapkan untuk konstruksi rumah satu lantai yang tahan gempa
BALITBANG PUPR
Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN)

## Slide 7
KEUNGGULAN
Ruang bebas 3 m x 3 m x 3 m per modul
Perakitan 3 hari dengan 4 pekerja per struktur rumah Tipe 36
Metode perakitan manual dengan tenaga manusia
Model sambungan baut sederhana antar komponen
Peralatan perakitan sederhana (kunci pas, kunci momen, scaffolding,
Dapat digunakan untuk wilayah gempa di Indonesia (sudah teruji di laboratorium)
Kompatibel dengan bahan bangunan konvensional
KELEMAHAN
Bentuk bangunan terbatas pada ukuran dan bentuk komponen
Berat salah satu komponen >40 kg (harus diangkat dua pekerja atau satu pekerja dengan alat bantu)
Penggunaan pada daerah tingkat korosif rendah karena selimut beton tipis dan sambungan baut ter-ekspose, penggunaan pada daerah tingkat korosif tinggi memerlukan bahan pelindung
BALITBANG PUPR

## Slide 8
3 - 4 orang pekerja
BALITBANG PUPR

## Slide 9
ALIH TEKNOLOGI
BALITBANG PUPR

## Slide 10
PENERAPAN OLEH PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Ubung, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Pemilik Dinas PU Provinsi Bali – LB 36 m2
BALITBANG PUPR

## Slide 11
Kabupaten Kefa, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemilik Kodam Udayana – Lokasi Komplek Perumahan Kodim Kefa – LB 36 m2 – Tipe Kopel
BALITBANG PUPR

## Slide 12
FLORINDA Da COSTA SOARES (NO.1)
NATALIA KOLO ( NO.2)
ALFRED D.I.TUNLIU ( NO.3)
MARSELINA RATU ( NO.4)
Pondok Sawah, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemilik Dinas Aset NTT - Pengguna Pegawai Pemkot Kupang – LB 36 m2
BALITBANG PUPR

## Slide 13
PENERAPAN OLEH APLIKATOR BANGUN RISHA MANDIRI - BANDUNG
Wado, Kabupaten , Provinsi Jawa Barat
Pemilik Warga Desa Wado – LB 27-36 m2
BALITBANG PUPR

## Slide 14
Jl. Penamparan (belakang mitra 10), Kota Denpasar, Provinsi Bali
Pemilik Bpk. Andrew - Konsep rumah kebun – LB. 36 m2 –
Waktu pembangunan hingga finishing 1 bulan 1 minggu
PENERAPAN OLEH APLIKATOR PT. SAPTARADHA INDONESIA PERSADA - DENPASAR
BALITBANG PUPR

## Slide 15
Monang maning, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Pemilik Bpk. Andre - LB 36 m2 - masih dalam proses pengerjaan finishing bangunan - fungsi rumah tinggal
BALITBANG PUPR

## Slide 16
Jalan Bung Tomo Gang 10, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Program Beri Rumah PDAM dan PEMKOT Denpasar - Pemilik Bpk. Wayan Kumpul - Luas 18 m2
BALITBANG PUPR

## Slide 17
Perkiraan biaya tahun 2018 untuk 1 (satu) unit struktur rumah tipe 36 hingga panel terpasang Rp. 22.859.700,- dengan mempertimbangkan:
  Analisa harga satuan pekerjaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013;
  Jumlah biaya overhead dan profit adalah 15%;
  Belum memperhitungkan nilai pajak dan mobilisasi komponen RUSPIN ke lapangan;
  Harga pasar bahan dan upah tenaga kerja di lokasi pembuatan panel, yaitu Bandung, Jawa Barat;
  Cetakan panel tipe 1 dan tipe 2 sudah tersedia dan siap pakai;
  Lama perakitan tipe 36 satu lantai selama 3 hari dengan 4 tukang.
PERHITUNGAN BIAYA RUSPIN
BALITBANG PUPR

## Slide 18: TERIMA KASIH
Tim Peneliti:
Rusli, ST, MT
Purwoko
Rudi Setiadji, ST, M.Eng.
Iwan Suprijanto, ST, MT
Aris Prihandono, M.Sc.
Kuswara, ST, MA