## Slide 1: RUMAH SISTEM PANEL INSTAN (RUSPIN)
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N
B A D A N P E N E L I T I A N
N P E N G E M B A N
U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T D A G A N
P U S A T P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N P E R U M A H A N
D A N P E R M U K I M A N
B a n d u n g 4 0 3 9 3
J l . P a n y a u n g a n – C i l e u n y i W e t a n – K a b u p a t e n Telp:(022)7798393 (4lines) Fax: (022) 7798392 E-mail: info@puskim.pu.go.id Website: http://puskim.pu.go.id

## Slide 2: GAMBARAN TEKNOLGI RUSPIN
- Rumah dengan teknologi pracetak Rumah Sistem Panel Instan (Ruspin) merupakan salah satu pengembagan dibidang teknologi rancangan konstruksi bangunan rumah tinggal maupun bangunan umum lainnya yang didisain dapat di bongkar pasang/dipasang secara permanen,
- Komponen berbahan beton pracetak yang dibuat di Workshop maupun cetak Lokasi.
- RUSPIN sudah teruji aman terhadap gempa ringan sampai berat.

## Slide 3: KONDISI PENYEDIAAN PERUMAHAN KONVENSIONAL

## Slide 4: Penulangan, mutu, dan dimensi struktur yang tidak memenuhi syarat
Pelaksanaan komponen struktur yang tidak sempurna
Inovasi
percepatan konstruksi
mereduksi biaya produksi
memenuhi persyaratan teknis
RUMAH KONVENSIONAL
waktu lama
Kualitas pekerjaan sulit dikontrol
kemampuan teknis pekerja rendah
RUMAH PREFABRIKASI
Pemasangan cepat
efesiensi biaya dan material
Kualitas dan kemampuan teknis terjamin

## Slide 5: RUMAH PREFABRIKASI

## Slide 6: RUMAH PREFABRIKASI

## Slide 7: RUMAH PREFABRIKASI

## Slide 8: RUMAH PREFABRIKASI

## Slide 9
Inspirasi berasal dari Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)

## Slide 10: Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN)

## Slide 11: Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN)
Komponen 1

## Slide 12: Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN)
Komponen 2

## Slide 13: PERAKITAN KOMPONEN RUSPIN

## Slide 14: PERAKITAN KOMPONEN RUSPIN
Jumlah Komponen T-36 Kompen 1 = 18 bh
Kompen 2 = 96 bh Total = 114 bh

## Slide 15
Untuk mengatasi semakin terbatasnya lahan, Teknologi RUSPIN dapat ditingkatkan sampai dengan dua lantai Alternatif bahan lantai 2 :
• Lantai Bondex
• Keramik beton (keraton)
• Kayu
• Lantai Beton Ringan

## Slide 16: PERENCANAAN TULANGAN
Dengan penggunakan software SAP diperoleh gaya gaya dalam dari struktur.
Penulangan yang akan digunakan berdasarkan hasil SAP dengan kombinasi :
1. beban mati,
2. beban hidup,
3. beban gempa,
diperoleh luas tulangan minimum dan disimpulkan bahwa komponen RUSPIN menggunakan tulangan utama Ø 8 mm dan tulangan sengkang Ø 6 mm.

## Slide 17: PENCETAKAN KOMPONEN
Berat komponen + 68 kg
Berat komponen + 42 kg

## Slide 18: PELAKSANAAN LAPANGAN
3 - 4 orang pekerja

## Slide 20: Pengujian RUSPIN
Analisa hasil pengujian menunjukkan teknologi RUSPIN dapat diterapkan untuk konstruksi rumah satu lantai yang memenuhi syarat tahan gempa

## Slide 21: HASIL UJI PORTAL RUSPIN
Indikator untuk mengukur tingkat kekakuan struktur, jika ditinjau pada kondisi deformasi lateral dan simpangan (drift) didasarkan pada kinerja batas layan dan ultimit sesuai peraturan gempa Indonesia SNI 03-1726-2002.
Mode kegagalan yang terjadi pada sambungan-sambungan struktur diakibatkan adanya slip yang terjadi pada sambungan kolom dengan balok sloof, sambungan kolom dengan kolom, dan sambungan kolom dengan balok ring

## Slide 22: KINERJA STRUKTUR PORTAL RUSPIN
Parameter | Batas proporsional | Batas ultimit
Beban (kgf) | 545,00 | 1074,00
Deformasi (mm) | 6,29 | 77,99
Batasan deformasi berdasarkan SNI:
1. Batasan kinerja batas layan struktur dinding panel adalah 30 mm
2. Batasan kinerja ultimit adalah 0,02 x 3000 mm = 60 mm.
Deformasi pada beban batas proporsional 6,29 mm < Batasan kinerja batas layan Daktilitas struktur (µ) dinding panel adalah sebesar = 77,99/6,29 = 12,39
struktur dinding panel dapat dikategorikan (berdasarkan acuan peraturan gempa Indonesia SNI 1726-2002) sebagai daktail penuh.
Hal ini memenuhi persyaratan apabila hendak digunakan sebagai komponen struktural bangunan pada wilayah gempa moderat hingga berat di Indonesia

## Slide 23: PERHITUNGAN BIAYA RUSPIN
Perkiraan biaya untuk 1 (satu) unit struktur rumah tipe 36 hingga panel terpasang dengan mempertimbangkan:
1) Analisa harga satuan pekerjaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013;
2) Jumlah biaya overhead dan profit adalah 15%;
3) Belum memperhitungkan nilai pajak dan mobilisasi komponen RUSPIN ke lapangan;
4) Harga pasar bahan dan upah tenaga kerja di lokasi pembuatan panel, yaitu Bandung, Jawa Barat;
5) Cetakan panel tipe 1 dan tipe 2 sudah tersedia dan siap pakai;
6) Lama perakitan tipe 36 satu lantai selama 3 hari dengan 4 tukang.

## Slide 24: Perkiraan Biaya dan Kebutuhan Bahan RUSPIN T-36
12 cm x 12 cm

## Slide 25: ALIH TEKNOLOGI RUMAH SISTEM PANEL INSTAN (RUSPIN)
Tujuan
agar teknologi Rumah Sistem Panel Instan dapat dipahami oleh kelompok masyarakat/calon aplikator/stakeholder sehingga mampu mereplikasi produk hasil litbang tersebut sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan.
Lokasi alih teknologi : Laboratorium Bahan Bangunan Balai PTPT Denpasar, Jl. Angantaka-Kutri, Ds. Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung

## Slide 26
Peserta : Zeni Kodam Udayana
Lokasi alih teknologi : Kabupaten Kefa, Nusa Tenggara Timur

## Slide 27: PENERAPAN OLEH PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Mengkaji kemudahan perakitan RUSPIN dan diseminasi teknologi RUSPIN
Ubung, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Pemilik Dinas PU Provinsi Bali – LB 36 m2
Bedugul, Kab Tabanan, Provinsi Bali
Pemilik Dinas PU Provinsi Bali – LB 36 m2

## Slide 28: PENERAPAN OLEH PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Kabupaten Kefa, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemilik Kodam Udayana – Lokasi Komplek Perumahan Kodim Kefa – LB 36 m2 – Tipe Kopel

## Slide 29: PENERAPAN OLEH PUSAT LITBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
FLORINDA Da COSTA SOARES (NO.1)
NATALIA KOLO ( NO.2)
ALFRED D.I.TUNLIU ( NO.3)
MARSELINA RATU ( NO.4)
Pondok Sawah, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemilik Dinas Aset NTT - Pengguna Pegawai Pemkot Kupang – LB 36 m2

## Slide 30: PENERAPAN OLEH APLIKATOR BANGUN RISHA MANDIRI - BANDUNG
Wado, Kabupaten , Provinsi Jawa Barat
Relokasi Bendungan Jatigede Warga Desa Wado Kab. Sumedang

## Slide 31: PENERAPAN OLEH APLIKATOR PT. SAPTARADHA INDONESIA PERSADA - DENPASAR
Jl. Penamparan (belakang mitra 10), Kota Denpasar, Provinsi Bali
Pemilik Bpk. Andrew - Konsep rumah kebun – LB. 36 m2 - Waktu pembangunan hingga finishing
1 bulan 1 minggu

## Slide 32: PENERAPAN OLEH APLIKATOR PT. SAPTARADHA INDONESIA PERSADA - DENPASAR
Monang maning, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Pemilik Bpk. Andre - LB 36 m2 - masih dalam proses pengerjaan finishing bangunan - fungsi rumah tinggal

## Slide 33: PENERAPAN OLEH APLIKATOR PT. SAPTARADHA INDONESIA PERSADA - DENPASAR
Jalan Bung Tomo Gang 10, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Program Bedah rumah PEMKOT Denpasar – dengan teknologi RUSPIN

## Slide 34: BAHAN DISEMINASI TEKNOLOGI RUSPIN
Model peraga RUSPIN
Video pembuatan RUSPIN

## Slide 35: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI RUSPIN
RUSPIN 2013  struktur rumah satu lantai (uji portal)
RUSPIN 2014 - 2016  struktur rumah dua lantai (uji parsial balok, kolom, sambungan balok- kolom, uji skala penuh di laboratorium dan uji coba perakitan di lapangan)

## Slide 36
TERIMA KASIH
Tim Peneliti: Rusli, ST, MT Purwoko
Rudi Setiadji, ST, M.Eng. Iwan Suprijanto, ST, MT Aris Prihandono, M.Sc. Kuswara, ST, MA